РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ШКОЛА ИЗ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ БИЉНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

КЉУЧ  ТЕСТА

ОБРАЗОВНИ  ПРОФИЛ:

РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНИЕ ТЕХНИКЕ

MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKA

| Sor szám | KÉRDÉSEK | Pont |
| --- | --- | --- |
| 1. | Karikázd be a helyes választ: Az anyagok technológiai tulajdonságai: а) szerkezet б)megmunkálhatóság в) rugalmasság г) hajlíthatóság | 0,5 |
| 2. | Egészítsd ki a mondatot: Az acél a vas és szén ötvözete. | 1 |
| 3. | A vonalra írd be azt a betűt, amely megfelel a fogaskerék párosítások tengelyhelyzetének. а) hengeres fogaskerekek б a tengelyek metszik egymást б) kúpfogaskerekek а a tengelyek párhuzamosak egymással в) csigakerék в a tengelyek elkerülik egymást | 1,5 |
| 4. | Karikázd be a helyes választ: Az aratócséplő dobfordulatszáma nagyobb kukorica morzsolva betakarításánál, mint búza betakarításánál. IGEN –NEM | 0,5 |
| 5. | Egészítsd ki a mondatot: A motor hűtésénél a folyadék áramlását a szivattyú biztosítja, a szabályozást a hőfokszabályozó_végzi. | 1 |
| 6. | Bal oldalt a motor két fő egysége van megadva, jobb oldalt a motor részei. Az üres oszlopba írd be a fő egység előtti betűt, amihez az a motorrész tartozik. б szelep а) forgattyús hajtómű а dugattyú б) vezérlés б vezérműtengely б himba | 1,5 |
| 7. | Karikázd be a helyes választ: A gyakorlatban a maximális szántási mélység megegyezik a fogásszélességgel, amiből kivonunk: а) 5 cm б) 10 cm в) 15 cm г) 20 cm | 0,5 |
| 8. | Egészítsd ki a mondatot: Szántóekénél a csoroszlya a talajszeletet függőleges síkban vágja el, és a gépkerethez van erősítve. | 1 |
| 9. | Az üres oszlopba írd be, hogy a jobb oldalon adott mozgásmóddal melyik típusú ekével lehet szántani: 2 sima szántás 1. ágyeke 1 széjjelszántás 2. váltvaforgató eke 1 összeszántás | 1,5 |

| Sorsz. | KÉRDÉSEK | Pont |
| --- | --- | --- |
| 10. | Karikázd be a helyes választ: A sárgaréz a következő fémek ötvözete: а) réz és alumínium б) réz és ón в) réz és horgany | 0,5 |
| 11. | Egészítsd ki a mondatot: A szemenkénti vetőgép vetőkocsijának házában elhelyezett tengelyen van a vetőtárcsa, ami a meghajtást a vetőgép kerekétől kapja. | 1 |
| 12. | Írd a kormánydeszkák mellé a rájuk jellemző sajátosságokat. 3 Hengeres kormánylemez 1. hosszuak és alacsonyak gyengén emelik a barázda szeletet 4 Kultur kormánylemez 2. a farok részük 15 fokos szögben behajlik, jól aprítanak és fordítanak 2 Félig csavart kormánylemez 3. rövidek gyengén csavartak és magasak 1 Csavart kormánylemez 4. jól aprítanak, kevernek és fordítanak | 1,5 |
| 13. | Karikázd be a helyes válaszokat: A lánctalpas traktor: а) kevésbé tömöríti a talajt б) nagyobb talajnyomást ér el в) jobb érintkezés van a talaj és a lánctalp között г) jobban tömöríti a talajt | 0,5 |
| 14. | Egészítsd ki a mondatot: A merev függesztésű kultivátor szerszámokat a mély (mélyebb) művelésnél, a rugalmas függesztésűeket a sekélyebb (finomabb) művelésnél alkalmazzák. | 1 |
| 15. | A baloldalon adott a szerves trágyaszóró részei, a jobb oldalon a működése során elvégzett műveletek. Az üres oszlopba írd be annak a résznek a betűjét, ami azt a műveletet végzi. 1.végtelenített láncos szállító 3 aprítja a trágyát, és a felesleget visszatereli 2.alsó szóróhenger 4 szabályozza a szórási normát 3.felső tépőhenger 2 a trágyát szétdobja a parcellán 4.kilincsmű 1 szállítja a trágyát mindkét irányban | 1,5 |
| 16. | Ovo pitanje neće biti na testu | 0,5 |
| 17. | Egészítsd ki a mondatot: A bal és jobb meghajtó kerék különböző fordulatszámát a kiegyenlítőmű (differenciál), a csökkentett haladási sebességet a reduktor biztosítja. | 1 |
| 18. | Az üres oszlopba írd be, hogy a művelő szerszámok melyik gép részei! 1. ekevas 4 talajmaró 2. fog 3 kultivátor 3. kapa 2 fogasborona 4. kés 1 eke | 1,5 |
| Sorsz. | KÉRDÉSEK | pont |
| 19. | Karikázd be a helyes választ: A nagyobb oktánszám jelentése, hogy: а) nagyobb az öngyúladási hajlam б) a tüzelőanyag kompressziótűrése nagyobb в) nagyobb a tüzelőanyag belső súrlódása | 0,5 |
| 20. | Egészítsd ki a mondatot: A négyütemű belsőégésű motor főtengelye egy körfolyamat alatt két egész fordulatot tesz meg. | 1 |
| 21. | Az üres oszlopba írd be hogy a jobb oldali alkatrészek melyik szerkezeti egységek részei 1. elektromos berendezések 4 útváltó 2. tüzelőanyag ellátó rendszer 2 porlasztó 3. hűtőrendszer 3 | termosztát 4. hidraulikus rendszer 1 elektromos önindító | 1,5 |
| 22. | Karikázd be a helyes választ: A négyütemű belsőégésű motornál a gyújtási sorrend 1-3-4-2, és az első hengerben az égés üteme van, akkor a harmadik hengerben: а) szívóütem б) sűrítőütem в) kipufogtatás | 0,5 |
| 23. | Egészítsd ki a mondatot: Az alternáló vágószerkezetű kaszák a nyírás elvén működnek. | 1 |
| 24. | A motorolajok feladata a belsőégésű motorban: а) kenés (súrlódás csökkentés) б) tömítés в) hűtés г) tisztítás (mosó hatás) | 1,5 |
| 25. | Karikázd be a helyes választ: A tüzelőanyag:levegő optimális aránya 1:15 , akkor ez azt jelenti: а) 1 liter benzin és 15 liter levegő б) 1 kilogramm benzin és 15 kilogramm levegő в) 1 kilogramm benzin és 15 liter levegő | 0,5 |
| 26. | Egészítsd ki a mondatot: Az elosztó határozza meg a tüzelőanyag mennyiségét a rotációs befecskendező szivattyúnál, és a motor terhelésétől függően a szabályozó karja hat rá. | 1 |
| 27. | Számítsd ki a szántó gépcsoport napi területteljesítményét (W), ha a gépcsoport haladási sebessége 5 km/h, munkaszélesség 1,2m és a napi munkaidő 10 h. Az össz munkaidőből a szántás ideje 70%. W = 0,1x V x B x Tor = 0,1 x 5 x 1,2 x (10 x 0,7) = 4,2 ha | 1,5 |

| Sorsz. | KÉRDÉSEK | pont |
| --- | --- | --- |
| 28. | Jelöld be a pontos választ A tüzelőanyag hőértéke az a hőmennyiség, ami teljes elégéskor szabadul fel: а) tüzelőanyagból egy óra alatt б) egy liter tüzelőanyagból в) egy kilogramm tüzelőanyagból | 0,5 |
| 29. | Egészítsd ki a mondatot A négyütemű BÉM, vezérműtengelye egy ciklus alatt egyet fordul. | 1 |
| 30. | A jobb odali vonalra írd a megfelelő gép számát, amelynek része az. 1. Váltó 2 tányérfogaskerék 2. Kiegyenlítőmű 3 nyomócsapágy 3. Tengelykapcsoló 1 hengeres fogaskerék 4. Fékrendszer 5 tolórúd 5. Kormánymű 4 dob | 1,5 |
| 31. | Jelöld be a pontos választ A talajmaró jól keveri és aprítja a talajt. IGEN - NEM | 0,5 |
| 32. | Egészítsd ki a mondatot A vontatási ellenállás automatikus szabályzása történhet: а) harmadik csatlakozási ponton keresztül б) alsó hidraulika karokon keresztül | 1 |
| 33. | Bal felől adottak a gépek tipusai, balról az elemei. A jobb oldali vonalra írd be a megfelelő gép számát, amelynek része az alkotó elem. 1 Optikai érzékelő 1. válogató berendezés 2 Mozgószallagos rendszer 2. kalibráló berendezés 2 Kör alakú nyilásokkal ellátott rész 1 Mosórész 2 Állítható nyílásokkal ellátott rész | 1,5 |
| 34. | Jelöld be a pontos választ Amikor a kétütemű BÉM dugattyúja az AHP (alsó holt pont) felől a FHP (felső holt pont) felé halad, akkor a motorban ________ történik: а) sűrítés és kipufogás б) sűrítés és szívás в) sűrítés és terjeszkedés | 0,5 |
| 35. | Egészitsd ki a mondatot A hidraulikapumpa kapacitását L / min (írd be a mértékegységet) fejezzük ki, és befolyásolja a emelőerőt . | 1 |
| 36. | Meg vannak adva az öntözőberendezések és munkaelemeik. Ird a vonalra a megfelelő számot! 1. Csévélhető szárnyvezeték (tifon) 2 nyílásokkal ellátott cső 1 hidromotor 2. csöpögtetőrendszer 1 turbina | 1,5 |

| Sorsz. | KÉRDÉSEK | pont |
| --- | --- | --- |
| 37. | Az adott képen a méret 30,2 mm. | 0,5 |
| 38. | A vonalra a betűk mellé írd le a fogaskerék pár nevét а) hengeres fogaskerék pár б) csiga-csigakerekes fogakerék pár в) kónuszos fogakerék pár а) б) в) | 1 |
| 39. | Kösd össze a fogalmakat a követelmény szerint A bal oldalon az anyag alaptulajdonságai, jobb oldalon a tulajdonságai vannak leírva. A vonalra a tulajdonság elé írd a megfelelő számot ahová tartoznak. 3 keménység 1 vegyi összetétel 1. vegyi 2 hővezető képesség 2. fizikai 2 sűrűség 3. mechanikai 3 szívósság 4. technológiai 4 önthetőség 4 hőkezelhetőség 2 mágnesezhetőség | 1,5 |
| 40. | Ovo pitanje neće biti na testu | 0,5 |
| 41. | Univerzális tolómérővel a következőket mérik: Külső méret Belső méret Mélység | 1 |
| 42. | Töltsd ki a táblázatot A négyütemű négy hengeres soros motorban az ütemek sorrendje a következő, ha a gyújtási sorrend a következő 1-3-4-2: HENGER ÜTEMEK 1.henger terjeszkedés kipufogás szívás sűrítés 2. henger kipufogás szívás sűrítés terjeszkedés 3. henger sűrítés terjeszkedés kipufogás szívás 4. henger szívás sűrítés terjeszkedés kipufogás | 1,5 |

| Sorsz. | KÉRDÉSEK | pont |
| --- | --- | --- |
| 43. | Jelöld be a pontos választ A forgattyús hajtómű részei: а) hengertömb, hengerfej, motorház б) fogattyústengely, dugattyú, hajtórúd, lendkerék в) vezértengely, szelepek, szelepemelők, rugók | 0,5 |
| 44. | A vonalra a betűk mellé írd oda a képen lévő csapágyak fajtáját a) golyóscsapágy б) hengergörgős csapágy в) kúpgörgős csapágy г) hordógörgős csapágy д) tűgörgős csapágy | 1 |
| 45. | A vonalra a betűk mellé írd rá a csőszerelvények nevét а) szelep б) tolózár в) csap а) б) в) | 1,5 |
| 46. | Jelöld be a pontos választ Amikor a kiegyenlítőműzár be van kapcsolva: а) a hátsó meghajtó kerekeknek külömböző a fordulatszáma б) a hátsó meghajtó kerekeknek egyenlő a fordulatszáma в) le van blokkolva a kerék, amely a puha talajon van | 0,5 |
| 47. | A vonalra a számok mellé írd be a csapágy részeit 1) külső gyűrű 2) belső gyűrű 3) gördülő test (golyó) 4) kosár | 1 |
| 48. | Kösd össze a fogalmakat A felsorolt gépalkatrészeket megjelölni melyik gépelemek csoportjába tartozik 2 Dugattyú kötő gépelemek 3 Tengelykapcsoló speciális gépelemek 1 Szegecs forgást és mozgást átvivő gépelemek | 1,5 |
| 49. | Jelöld be a pontos választ A szabadmagasság (klirensz): а) a traktor legmagasabb pontja a talajhoz viszonyítva б) a traktor legalacsonyabb pontja a talajhoz viszonyítva в) a maximális emelkedő amit a traktor le tud győzni | 0,5 |
| 50. | Egészítsd ki a mondatot A motrokban a külömböző energia mechanikus energiává (munkává) alakul át. | 1 |
| 51. | Kösd össze a fogalmakat Kösd össze helyesen a következő fogalmakat 3 szilárdság 1. elleállás az anyag behatolásával szembe 1 keménység 2. az anyag tulajdonsága, hogy megmunkálásal megváltoztassa alakját 2 formálhatóság 3. ellenállás az alak változásra | 1,5 |

SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉS KONYHAKERTÉSZET

| Sorsz. | KÉRDÉSEK | pont |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ovo pitanje neće biti na testu | 0,5 |
| 2. | Egészítsd ki a mondatot: A borsófajták a hüvely és a mag felépítése alapján lehetnek: velőborsó és kifejtőborsó. | 1 |
| 3. | Sorold fel a zeller típusait: a)______gyökérzeller.___________________________ b)______levélzeller_________________ c)______halványító zeller__________________________ | 1,5 |
| 4. | Karikázd be a helyes választ! Az agyagos talajokon a talajoldat koncentrációja nagyobb, mint a homokos talajokon IGEN– NEM | 0,5 |
| 5. | Egészítsd ki a mondatot! A bab vetési sortávolsága:_____50 cm___________________ | 1 |
| 6. | Ovo pitanje neće biti na testu | 1,5 |
| 7. | Karikázd be a helyes választ! A búza szára: üreges telt üreges, kivéve a csomókon | 0,5 |
| 8. | Nevezd meg a virágzat típusát: 1. fenyércirok Buga 2. zab Buga 3. rozs Kalász | 1 |
| 9. | Kapcsold össze nyilakkal a párokat: 1. holland sárga 3. paprika 2. balkán 4.karfiol 3. kobra 1. vöröshagyma 4. hólabda 2. paradicsom | 1,5 |

| Sorsz. | KÉRDÉSEK | pont |
| --- | --- | --- |
| 10. | Karikázd be a helyes választ! A bokrosodás kezdete megegyezik a………………… megjelenésével: a) második levél b) harmadik levél c) negyedik levél | 0,5 |
| 11. | Sorold fel az alapvető babtípusokat: a) szárazbab b) zöldbab | 1 |
| 12. | A technológiai érettség fogalma: Amikor olyan érettségi állapotban van, amelyikben a feldolgozás során a legjobb minőséget adja. | 1,5 |
| 13. | Karikázd be a helyes választ! A napraforgó nyelves virágai termékenyek, a csöves virágok terméketlenek: Igen - Nem | 0,5 |
| 14. | Egészítsd ki a mondatot! A burgonya előcsíráztatása 30 – 40 nappal ültetés előtt, 12-15 °C-on történik. | 1 |
| 15. | A jobb oldali oszlop elé írd be megfelelő válasz számát. A szél hatása: 1. káros hatás 2 megporzás 1 A párolgás növelése száraz körülmények között 2. hasznos hatás 2 A párolgás növelése nedves körülmények között 1 Gyomnövények terjesztése | 1,5 |
| 16. | Karikázd be a helyes választ! A búza szára hajlamos a megdőlésre. Károsabb a: a) gyökérmegdőlés b) Szármegdőlés | 0,5 |
| 17. | Sorold fel a vetésforgó elemeit: Növényváltás, mezőváltás, rotáció | 1 |
| 18. | A vetés és az ültetés fogalma: A vetés generatív szaporítószervek talajba juttatása. Az ültetés a vegetatív szaporítószervek talajba juttatása. | 1,5 |

GYÜMÖLCSTERMESZTÉS ÉS SZŐLŐTERMESZTÉS

| sorszám | Kérdések | pontszám |
| --- | --- | --- |
| 1. | Karikázd be a helyes választ! A generatív alanyok a …………………………………….. fejlődtek: a) magból b) föld feletti részekből c) gyökérből | 0,5 |
| 2. | Egészítsd ki a mondatot A gyümölcsfák szaporodása lehet __vegetatív_ és ___generatív__. | 1 |
| 3. | A jobb oldali oszlop előtti vonalra írd be a megfelelő csoport számát: 2 mag 1 gyökér 1.vegetatív rész 2 virág 2.generatív rész 1 levél 2 termés | 1,5 |
| 4. | Karikázd be a helyes választ! Az oltóvesszővel szembeni követelmények: a) 2-3 éves, egy rügyes b) 1 éves, 2-3 rüggyel c) 2-3 éves, 2-3 rüggyel | 0,5 |
| 5. | Egészítsd ki a mondatot A metszés időpontja alapján van: nyári, vagy zöld metszés és téli, vagy fás metszés. | 1 |
| 6. | A jobb oldali oszlop előtti vonalra írd be, mely növény szaporítás módjáról van szó! 1. földieper 2 generatívan 2. mirabolán 3 töltögetéssel 3. alma M-típus 4 hajtással 4. málna 1 indával 5. Idared 5 oltással | 1,5 |
| 7. | Karikázd be a helyes választ! Az asztali szőlő betakarítása egy menetben történik: igen – nem | 0,5 |
| 8. | Egészítsd ki a mondatot! A május végén, június elején végzett szemzés_______nyári_____rügyre történik, míg augusztusban és szeptemberben______alvó_______________ rügyre. | 1 |
| 9. | A jobb oldali oszlopban szereplő fajták elé írd be, mely gyümölcsfajhoz tartoznak 1. alma 5 Vilmos 2. őszibarack 1 Arany delisesz 3. szilva 6 Besztercei 4. kajszi 2 Redhaven 5. körte 4 Magyar legjobb | 1,5 |
| 10. | Karikázd be a helyes választ! Asztali szőlőfajták: a) Gamay b) Kardinal v) Afuz-ali g) Semillon | 0,5 |
| 11. | Egészítsd ki a mondatot! A bokrétás termőnyárs a(z) ……csonthéjas…gyümölcsfajoknál található. | 1 |
| 12. | Ovo pitanje neće biti na testu | 1,5 |

| sorszám | Kérdések | pontszám |
| --- | --- | --- |
| 13. | Karikázd be a helyes választ! A hajtásokkal való szaporodás: a) generatív szaporodás b) vegetatív szaporodás | 0,5 |
| 14. | Egészítsd ki a mondatot! A szőlőoltványok beládázásának a célja a kallusz, az oltványok gyökereztetésének pedig a gyökérzet képződése. | 1 |
| 15. | Ovo pitanje neće biti na testu | 1,5 |
| 16. | Ovo pitanje neće biti na testu | 0,5 |
| 17. | Egészítsd ki a mondatot! A következő fajták a Gradina, Villamet, Malling exploit a ___málna___ fajhoz tartoznak. | 1 |
| 18. | A jobb oldali oszlopban a szőlőiskola részei, a bal oldaliban az oltvány részei találhatók. A jobb oszlop előtti vonalra írd be mely növényi rész előállítására használják! 1. alany 3 törzsszőlő 2. gyökér 2 gyökereztető 3. oltóvessző 1 anyatelep | 1,5 |
| 19. | Karikázd be a helyes választ! Ha az alany és a nemes vessző egyforma vastagságú, melyik oltási módot alkalmazzuk? a) egyszerű párosítás b) héj alá oltás c) szemzés d) ékelés | 0,5 |
| 20. | Ovo pitanje neće biti na testu | 1 |
| 21. | A jobb oldalon található termőgallyak előtti vonalra írd be mely gyümölcsökön találhatók! 1 Termőbog 1. almatermésűek 2 Bokrétás termőnyárs 2. csonthéjasok 1 Gyűrűs termőnyárs 2 Vegyes termővesző | 1,5 |

| sorszám | Kérdések | Pontszám |
| --- | --- | --- |
| 22. | Karikázd be a helyes választ! A gyökér járulékos rügyeiből fejlődik a: a) hajtás b) sarj v) vízhajtás | 0,5 |
| 23. | Egészítsd ki a mondatot! A szőlő oltását a ____filoxéra____ megjelenése után kezdték alkalmazni | 1 |
| 24. | A jobb oldali oszlopban fel vannak sorolva egy gyümölcsfaiskola létesítményei. Az előttük lévő vonalra írd be a megfelelő válasz számát. 1 anyatelep 1. termelő létesítmények 2 verem 2. nem termelő létesítmények 2 oltókamra 1 csemeteiskola 2 törzsgyümölcsös | 1,5 |
| 25. | Karikázd be a helyes választ! Az alany és a nemes rész összeillesztésének helyén keletkező szövet neve: a) kallusz b) köztesalany c) gyökér | 0,5 |
| 26. | Egészítsd ki a mondatot! A csonthéjasoknál a termőrügy virágrügy_ és a _termővessző oldalán_található. | 1 |
| 27. | A jobb oldalon található gyümölcsfajták előtti vonalra írd be mely gyümölcsfajhoz tartoznak! 2 Kalugyerka - papkörte 1 Granny Smith - grenni szmit 2 Clairgeau - klerzso 1. alma 1 Melrose-melróz 2. körte 2 Nemes krasszán 1 Golden Delicious-arany delisesz 1 Idared - ajdared | 1,5 |
| 28. | Karikázd be a helyes választ! A málna a termését a ………………… hajtásokon hozza. a) egyéves b) kétéves c) többéves | 0,5 |
| 29. | Egészítsd ki a mondatot! A gyümölcsfák és szőlőtőkék évi biológiai ciklusa 2 részre osztható: 1. Téli nyugalmi időszak 2. Vegetációs periódus | 1 |
| 30. | A jobb oldalon a gyümölcsfajták előtti vonalra írd be hogy melyik fajhoz tartoznak 1. földieper 2 Champion 2. dió 1 Čačanska krupna 3. málna 3 Villamet 4. meggy 5 Bing 5. cseresznye 4 Šumadinka | 1,5 |